## Slide 1: GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL Metrologia
Aula 2

## Slide 2: O Processo de Medição
“O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números”
Lord Kelvin, 1883

## Slide 3: O Processo de Medição
“Medir é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física (mensurando) é determinado como um múltiplo e/ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão, e reconhecida internacionalmente.”
VIM, 1995

## Slide 4: Exemplo de Medição
Indicação (25,4 unidades)
Mensurando
Instrumento de Medição
Unidade

## Slide 5: Processos de Medição
Definições Básicas:
Mensurando: É o objeto da medição. É a grandeza específica submetida a medição;
Indicação: É o valor de uma grandeza fornecido por um sistema de medição;
Indicação direta: É o número mostrado pelo sistema de medição. A indicação direta pode ou não ser apresentada na unidade do mensurando;
Valor Verdadeiro: É o valor exato de determinada grandeza. Quantidade teórica definida apenas no projeto.

## Slide 6: Qual a finalidade do ato de medir?
Monitorar
  Operação passiva. Consiste em observar ou registrar o valor de uma grandeza.
  Interesse restrito ao valor momentâneo, ao valor acumulado, ou à sua evolução histórica.
Controlar
  Operação Ativa. Ação com o objetivo de manter uma ou mais grandezas e/ou processos dentro de limites predefinidos.
  Ato consiste da leitura da grandeza, da comparação do valor da mesma com um padrão estabelecido e da tomada de uma decisão (correção ou manutenção do valor corrente).
Investigação
  Operação pró-ativa, ou seja, parte do operador o interesse no estudo da grandeza medida;
  Sua aplicação destina-se a evolução da ciência metrológica, a descoberta da novos padrões mais estáveis e com maior exatidão.

## Slide 7: Medir para Monitorar
Produção, Compra e Venda de Produtos e Serviços:
  Consumo de água, Energia Elétrica, Taxímetro, Combustíveis, etc.
Sinais Vitais:
  Pressão Arterial, Temperatura, Nível de Colesterol.
Atividades Desportivas:
  Desempenho, Recordes, etc.

## Slide 8: Medir para Controlar
Variáveis de processo:
  Temperatura de um banho químico, Controle de Umidade na Câmara de Pintura, Controle de Vazão de Tinta, etc.
Posicionamento:
  Sistema de posicionamento de um Manipulador Robótico, AGV (veículos autoguiados), etc.
Controle dimensional e Geométrico:
  Medidas de peças e Componentes Usinados, Fundidos, Forjados, etc.

## Slide 9: Medir para Investigar
Otimização de variáveis:
  Potencia, Consumo de Combustível, Estabilidade, Segurança, Desgaste dos pneus, etc.
Posicionamento:
  Emissão de poluentes, Eficiência Energética, Deterioração de Lubrificantes, etc.
Controle dimensional e Geométrico:
  Desenvolvimento, documentação e preservação de know-how de processos industriais.

## Slide 10: Processos de Medição
Sistema de
Medição
Errar é inevitável!
  Todo ato de medir gera erros. → Aprenda a conviver com eles!
Má definição do
Mensurando
Condições
Ambientais
Procedimento de
Medição
Imperfeições do sistema
de Medição
Indicação
+/- ERROS
Influência do
Operador
Mensurando

## Slide 11: Processos de Medição
Se precisamos conviver com eles... → Eles TEM que ser expressos em nossos resultados!
Definição do
Mensurando
Procedimento de
Medição
Resultado da
Medição
Condições
Ambientais
Operador
Sistema de
Medição

## Slide 12: Processos de Medição
Sistema de
Medição
Indicação
Mensurando
RB
+IM
-IM

## Slide 13: Resultado de Medição
É a faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro do mensurando.
RM = (RB +/- IM) unidade
Resultado Base (RB)
  É a estimativa do valor do mensurando que, acredita-se, mais se aproxime do seu valor verdadeiro.
Incerteza de medição (IM)
  É o tamanho da faixa simétrica, e centrada em torno do resultado base, que delimita a faixa onde se situam as dúvidas associadas à medição.
OBS: Valor Verdadeiro (VV) é uma quantidade teórica, pois como nada é perfeito, seja instrumento, usuário, procedimento, etc, não somos capazes de obter este valor utópico.

## Slide 14: Por que um Sistema de Unidade Internacional
Clareza de entendimentos internacionais ( técnica, científica) ...
Transações Comerciais ...
Garantia de coerência ao longo dos anos...
Coerência entre unidades simplificam equações da física ...

## Slide 15: SI – As Sete Unidades de Base

## Slide 16: SI – As Sete Unidades de Base
Unidade de Comprimento – Metro [m]:
  É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo.
Unidade de Massa – Quilograma [Kg]:
  É igual à massa do protótipo internacional do quilograma.
Unidade de tempo – segundo [s]:
  É a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133.

## Slide 17: SI – As Sete Unidades de Base
Unidade de Corrente Elétrica – ampère [A]:
  É a intensidade de uma corrente elétrica constante que, mantida em dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento infinito, de seção circular desprezível, e situados à distância de 1 metro entre si, no vácuo, produz entre estes condutores uma força igual a 2x10-7 newton por metro de comprimento.
Unidade de Temperatura – Kelvin [K]:
  É a fração 1/273,15 da temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água.
Unidade Intensidade Luminosa [cd]:
  É a intensidade luminosa, numa dada direção, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540x1012 hertz e cuja intensidade energética nesta direção é de 1/683 watt oir esterradiano.

## Slide 18: SI – As Sete Unidades de Base
Unidade de Quantidade de Matéria – mol [mol]
  É a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 quilograma de carbono.

## Slide 19: As Unidades Derivativas

## Slide 20: As Unidades Derivativas

## Slide 21: As Unidades Derivativas

## Slide 22: Medidas do SI

## Slide 23: Erros de Medição
Sistema de
Medição
Mensurando
Valor
Verdadeiro
Indicação
Erro de
Medição
≠

## Slide 24: Erros de Medição
Exemplos de Erros
Teste de precisão de tiro de canhões:
  Canhão situado a 500 m de alvo fixo;
  Mirar apenas uma vez;
  Disparar 20 tiros sem nova chance para refazer a mira;
  Distribuição dos tiros no alvo é usada para qualificar os canhões;
  Quatro concorrentes!

## Slide 25: Erros de Medição

## Slide 26: Erros de Medição
Ea – Erro Aleatório
Es – Erro Sistemático
Ea↓
Es↓
Ea↑
Es↓
Ea↓
Es↑
Ea↑
Es↑

## Slide 27: Erros de Medição
Erros Sistemáticos:
  É a parcela previsível do erro.
  Corresponde ao erro médio.
Erros Aleatórios:
  É a parcela imprevisível do erro;
  É o agente que faz com que medições repetidas levem a distintas indicações.

## Slide 28: Erros de Medição
Diferenciação de Conceitos
(Precisão x Repetitividade x Exatidão)
São parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema.
Precisão:
  Sistema capaz de alcançar um objetivo estabelecido com pequena dispersão
Repetibilidade:
  Sistema capaz de realizar determinada tarefa inúmeras vezes da mesma forma.
Exatidão:
  Sistema que praticamente não apresenta erro. Precisa necessariamente ser preciso e repetitivo ao mesmo tempo;

## Slide 29: Erros de Medição
1014 g
(1.000 +/- 3) g
E = I –VVC
Indica a mais do que
Deveria!
E = 1014 – 1000
E = + 14 g
Teste em uma balança digital – 01 Indicação

## Slide 30: Erros de Medição
1014 g
(1.000 +/- 3) g
1014 g
1015 g
1017 g
1012 g
1015 g
1018 g
1014 g
1015 g
1016 g
1013 g
1016 g
1015 g
Teste em uma balança digital – Múltiplas Indicações
1020
1010
1000
Erro médio
1015 g
1017 g
1012 g
1015 g
1018 g