## Slide 1: GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL Metrologia
Aula 6

## Slide 2: Seleção do Instrumento de Medição

## Slide 3: RELÓGIO COMPARADOR
RELÓGIO COMPARADOR
Este instrumento foi desenvolvido para detectar pequenas variações dimensionais através de uma ponta de contato e por um sistema de ampliação mecânica. Apresenta seu valor com uma leitura clara e suficientemente precisa. O relógio comparador tradicional transforma (e amplia) o movimento retilíneo de um fuso em movimento circular de um ponteiro montado em um mostrador graduado. Trata-se de um instrumento de múltiplas aplicações, porém, sempre acoplado a algum meio de fixação.

## Slide 4
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 5
Conceito de leitura
A leitura ou resolução está ligada ao grau de ampliação do deslocamento que experimenta a ponta de contato no processo de medição. Assim, uma volta completa do ponteiro (360º) corresponde a um certo valor de movimento do fuso. Esta volta é subdividida angularmente em frações iguais e o valor entre cada uma delas é o valor de leitura do relógio. Como exemplo, temos o relógio de leitura centesimal (0,01 mm) e onde para 1 mm de deslocamento do fuso corresponde a 1 volta do ponteiro, sendo que esta volta é subdividida em 100 partes iguais; daí o valor de leitura 0,01 mm.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 6
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 7
Procedimento para a leitura
Os relógios mais comuns apresentam uma dupla graduação. Isto é, possuem contagem com incrementos no sentido horário e anti-horário, dependendo da definição do ponto inicial de trabalho da ponta de contato. Definido o ponto inicial, a leitura é feita primeiramente no contador de voltas e à seguir no ponteiro principal.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 8: RELÓGIO COMPARADOR
Existem vários modelos de relógios comparadores. Os mais utilizados possuem resolução de 0,01 mm. O curso do relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 mm, 10 mm, .250" ou 1".

## Slide 9
medida no display em milímetros, com conversão para polegada, zeragem em qualquer ponto e com saída para mini processadores estatísticos.
A aplicação é semelhante à de um relógio comparador comum, além das vantagens apresentadas acima.

## Slide 10
Nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1 mm da ponta de contato. Como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 0,01 mm.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 11
Observação: Antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio comparador fica em uma posição anterior a zero. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do zero.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 12
Aplicações:
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 13
Aplicações:
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 14
Aplicações:
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 15
Aplicações:
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 16
Aplicações:
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 17
Conservação
Descer suavemente a ponta de contato sobre a peça;
Levantar um pouco a ponta de contato ao retirar a peça;
Evitar choques, arranhões e sujeira;
Manter o relógio guardado no seu estojo;
Os relógios devem ser lubrificados internamente nos mancais das engrenagens.
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 18
Recomendações especiais para uso dos relógios comparadores.
Similar as recomendações para o paquímetro e micrômetro
RELÓGIO COMPARADOR

## Slide 19: RESUMO
VÍDEO

## Slide 20: Relógio Apalpador

## Slide 21: Relógio Apalpador
É um dos relógios mais versáteis que se usa na mecânica. Seu corpo monobloco possui três guias que facilitam a fixação em diversas posições..
O relógio apalpador é um tipo específico de medidor de deslocamentos diferencial. Na verdade, o instrumento mede pequenos deslocamentos, mas mostra-se bastante versátil, inclusive na medição em movimento limitado.
Porque utilizamos o relógio apalpador e não o comparador?

## Slide 22
O relógio apalpador pode ser utilizado fixo, como um relógio comparador, quando a sua maior flexibilidade se mostrar vantajosa. O relógio apalpador pode ser fixado em várias posições diferentes e alcança locais de difícil acesso.
O relógio apalpador é utilizado para medição em movimento, como mostra a figura abaixo.
Relógio Apalpador

## Slide 23
O relógio apalpador possui um mecanismo de elevada exatidão apoiado em mancais de rubis. O eixo da alavanca (transmissor do movimento) é montado sobre dois rolamentos de esferas. O sensor de medição é geralmente de cromo duro, podendo ser facilmente substituído por outros com comprimentos e diâmetros da ponta os mais diversos sem modificação na relação entre o comprimento da alavanca e o valor lido. O movimento da alavanca é tido ao ponteiro, que está associado a uma escala giratória. Um sistema de dupla alavanca garante inversão no sentido de medição de forma imediata em alguns modelos.
Relógio Apalpador

## Slide 24
Os relógios apalpadores executam um grande número de tarefas distintas, onde se destacam: verificação de planicidade, conicidade, excentricidade, batimento, retilineidade, além de ser utilizado como transferidor de medidas em controles dimensionais. São muito utilizados em associação com traçadores de altura e mesas de medição, bases magnéticas, suporte entre pontas, e diretamente sobre máquinas operatrizes.
Relógio Apalpador

## Slide 25
Relógio Apalpador

## Slide 26
Os relógios apalpadores mais comuns possuem leitura de 0,01 m ou 0,002 m. A leitura é realizada como no relógio comparador (medição diferencial), sendo diretamente identificada na escala. Cuidado especial deve ser observado durante o posicionamento do relógio (ver figura no próximo slide), pois a alavanca deve ser posicionada proximamente paralela à superfície a ser medida. Isto evita a introdução de erros de cosseno. Quando utilizado em movimento, deve-se observar o sentido correto do movimento, como ilustrado na mesma figura.
Relógio Apalpador

## Slide 27
Relógio Apalpador

## Slide 28: Relógio Apalpador
Aplicações:

## Slide 29: Relógio Apalpador
Aplicações:

## Slide 30: Relógio Apalpador
Aplicações:

## Slide 31
O relógio apalpador é um instrumento extremamente sensível. Choques e operação indevida podem danificar seriamente as características do instrumento. Por ser um equipamento pequeno, deve-se ter um cuidado especial com o acondicionamento do mesmo. A limpeza é indispensável, inclusive com dedicação especial à alavanca e ao protetor da escala (vidro).
Relógio Apalpador

## Slide 32
Conservação:
Evitar choques, arranhões e sujeira;
Guardá-lo em estojo apropriado;
Montá-lo rigidamente em seu suporte;
Descer suavemente o ponta de contato sobre a peça;
Verificar se o relógio é anti-magnético antes de colocá-lo em contato com a mesa magnética.